## Slide 1
Impresora de etiquetas RAGNAR
Opciones de escritorio para el punto expuesto de planta
Qué se decide aquí
Qué impresora compramos para sustituir a la
Zebra ZT410 en el módulo, y qué material lleva.
Deportivos Quini · Agosto 2026 · Preparado para revisión

## Slide 2
1. La que tenemos hoy
Zebra ZT410 — impresora industrial de 4 pulgadas
FICHA TÉCNICA
Modelo
Zebra ZT410 (industrial)
Resolución
203 dpi · 8 dots por mm
Etiqueta
10 × 8.2 cm = 800 × 656 dots
Lenguaje
ZPL II nativo
Método
Transferencia térmica (con ribbon)
Conexión
USB con driver ZDesigner · o red puerto 9100
LO BUENO
· Aguanta polvo, vibración y volumen alto.
· Cabezal robusto, pensada para planta.
· Ya está calibrada y funcionando.
EL PROBLEMA
· Está en un punto semi-expuesto al aire libre.
· Es equipo caro para arriesgarlo ahí.
· Si se daña, paramos captura de bultos.
Fuente: bridge/zebra_bridge.py (líneas 71–91) y nota app-ragnar.md del vault MUNIN.

## Slide 3
2. El requisito que no se negocia
Si la nueva impresora cumple esto, RAGNAR funciona sin tocar una sola línea de código
ZPL II
nativo
RAGNAR arma el ZPL a mano.
Si la impresora no lo habla,
hay que reescribir el bridge.
203 dpi
Todo el diseño está en dots
a 203 dpi. Otra resolución
descuadra la etiqueta.
4" de ancho
La etiqueta es de 10 cm.
Una de 2" o 3" no la
imprime completa.
Transferencia
térmica (TT)
Con ribbon. La térmica
directa se borra con calor
y roce en el bulto.
SI SE CUMPLE, EL CAMBIO ES TRIVIAL
Conectar por USB → instalar driver ZDesigner → correr calibrar_zebra.bat → cambiar el nombre en el archivo .env.
No se reprograma nada. Es cuestión de una tarde.
OJO AL COTIZAR: pedir siempre la versión TT (transferencia térmica), no la DT (térmica directa).

## Slide 4
3. Las tres opciones
Todas cumplen: ZPL II · 203 dpi · 4" · transferencia térmica
LA MÁS BARATA
Zebra ZD220
$5,999
IVA incluido · en existencia
· USB solamente
· Carcasa sencilla, sin display
· La más frágil de las tres
· Incluye ribbon de regalo
Sirve, pero al aire libre
se ensucia el cabezal rápido.
★ RECOMENDADA
Zebra ZD230
Por cotizar
no se publica en línea en México
· USB (hay versión Ethernet)
· Construcción DOBLE PARED
· Diseñada para durabilidad
· Debería quedar entre las otras dos
La doble pared es justo lo que
compensa el punto expuesto.
SI QUIEREN RED
Zebra ZD421
$8,999
IVA incluido · en existencia
· USB + Wi-Fi / Bluetooth
· Hasta 120 mm/s
· Versión Ethernet: $11,899
· Permite conexión por IP
Sólo vale la pena si la quieren
en red o el volumen es alto.
Precios consultados en agosto 2026 en Impresoras y Más (distribuidor autorizado Zebra), IVA incluido. Sujetos a cambio.

## Slide 5
4. El material que se necesita
La impresora es sólo una parte del gasto — el consumible es recurrente
COMPRA DE UNA SOLA VEZ
· La impresora (versión TT)
· Cable USB — casi siempre viene incluido
· Driver ZDesigner — gratis, se baja de Zebra
· Cable de red, sólo si eligen modelo Ethernet
CONSUMIBLE — GASTO RECURRENTE
· Ribbon 110 mm × 300 m — caja c/3 rollos: $1,227
(≈ $409 por rollo, IVA incluido)
· Etiquetas adheribles 10 × 8.2 cm — por cotizar
· Mismo material que usa hoy la ZT410
QUÉ RIBBON PEDIR
Cera: el más barato ($409/rollo), suficiente si la etiqueta no sufre mucho roce.
Cera-resina: aguanta mejor roce y humedad. Es el que conviene para bultos que se mueven y se estiban.
El ribbon y las etiquetas son idénticos a los de la ZT410: si cambia la impresora, el material NO cambia.

## Slide 6
5. Cuánto cuesta en total
Escenario con la ZD220, que es la que sí tiene precio público confirmado
CONCEPTO
COSTO
TIPO
Impresora Zebra ZD220 TT
$5,999
una sola vez
Ribbon — caja con 3 rollos de 300 m
$1,227
recurrente
Etiquetas 10 × 8.2 cm
por cotizar
recurrente
Cable USB y driver ZDesigner
incluido / gratis
—
Arranque: impresora + primera caja de ribbon
$7,226
+ etiquetas
Comparación: con la ZD421 (USB) el arranque sería $10,226. Con la versión Ethernet, $13,126.
La ZD230 recomendada debería caer entre la ZD220 y la ZD421 — falta la cotización para confirmarlo.
Precios de agosto 2026, IVA incluido. El costo de etiquetas depende del volumen mensual de bultos que impriman.

## Slide 7
6. Recomendación y siguiente paso
Qué proponemos y qué falta por confirmar
Zebra ZD230 en transferencia térmica
Es el punto medio entre lo que pidió mi papá (escritorio, más barata) y lo que exige el ambiente (semi-expuesto).
IDEA ADICIONAL
No dar de baja la ZT410.
Poner la ZD230 en el punto expuesto y dejar
la ZT410 resguardada, para volumen alto o
como respaldo si la nueva falla.
LO QUE FALTA CONFIRMAR
1. Cotizar la ZD230 — es la única de las tres
que no publica precio en línea.
2. Decidir USB o Ethernet (cambia el modelo).
3. Cotizar etiquetas de 10 × 8.2 cm.
4. Preguntar al proveedor que ya nos vendió
la ZT410 — suele dar mejor precio.
Si no se consigue la ZD230: la ZD220 a $5,999 ya cumple todos los requisitos técnicos y es la opción de menor gasto.
Impresoras y Más (distribuidor autorizado): 55 5754-0991 · ventas@impresorasymas.com.mx Consumible: Etiflex · Sotex